|  | DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr 12/08/01/2016 |
| --- | --- |

1.Producent wyrobu budowlanego:

PORTA KMI POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo,

Miejsce produkcji: PORTA KMI Poland, oddział w Ełku, ul. Strefowa 6/8, 19-300 Ełk

2. Nazwa wyrobu budowlanego: Stalowe drzwi wewnętrzne DWL-S oraz stalowe skrzydła drzwi DWL-S systemu PORTA o nazwach handlowych: Metal BASIC, Metalowe.

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego : PKWiU 25.12.10.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: Drzwi DWL-S są przeznaczone do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne i wewnątrzlokalowe, w zakresie wynikającym z ich właściwości technicznych. Skrzydła drzwi wewnętrznych DWL-S mgą być stosowane również z innymi ościeżnicami dopuszczonymi do obrotu, których klasa wytrzymałości mechanicznej odpowiadają właściwościom skrzydeł drzwiowych

Z uwagi na wymagania wytrzymałościowe, drzwi DWL-S mogą być stosowane w warunkach odpowiadających:

- 1. klasie wymagań wg PN-EN 1192:2001, tj. w lekkich warunkach eksploatacji:

- drzwi ze skrzydłem DWL-S z wypłenieniem kartonem komórkowych „plaster pszczeli” oraz okładzinami z ocynkowanej blachy stalowej o grubości 0,5 mm oraz ościeżnicami wg AT-15-5664/2012, AT-15-7122/2011 lub AT-15-8385/2010,

- drzwi ze skrzydłem DWL-S z okładzinami z ocynkowanej blachy stalowej lub nierdzewnej blachy stalowej o grubości 0,6 ÷ 0,7 mm i ościeżnicami PORTA System wg AT-15-5664/2012

- 2. klasie wymagań wg PN-EN 1192:2001, tj. w średnich warunkach eksploatacji:

- drzwi ze skrzydłem DWL-S z wypłenieniem styropianem, wełną mineralną lub płytą wiórową otworową oraz okładzinami z ocynkowanej blachy stalowej lub nierdzewnej blachy stalowej o grubości 0,5 lub 0,8 mm i ościeżnicami wg AT-15-5664/2012, AT-15-7122/2011 lub AT-15-8385/2010

- drzwi ze skrzydłem DWL-S z okładzinami z ocynkowanej blachy stalowej lub nierdzewnej blachy stalowej o grubości 0,6 ÷ 0,7 mm oraz z nierdzewnej blachy stalowej o grubości 0,5 mm i ościeżnicami Porta 44 i PORTA R60 wg AT-15-5664/2012

- 3. klasie wymagań wg PN-EN 1192:2001, tj. w ciężkich warunkach eksploatacji:

- drzwi ze skrzydłem DWL-S z wypełnieniem płytą wiórową otworową oraz okładzinami z ocynkowanej blachy stalowej lub nierdzewnej blachy stalowej o grubości 0,8 mm i ościeżnicami wg AT-15-7122/2011,

- drzwi ze skrzydłem z okładzinami z ocynkowanej blachy stalowej lub nierdzewnej blachy stalowej o grubości 0,6 ÷ 0,7 mm oraz z nierdzewnej blachy stalowej o grubości 0,5 mm i ościeżnicami AT-15-7122/2011 lub AT-15-8385/2010

5. Specyfikacja techniczna : APROBATA TECHNICZNA AT-15-8081/2016  wydana  przez  Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, w czerwcu 2016r.

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego : Odchyłki wymiarów skrzydeł nie powinny przekraczać odchyłek dopuszczalnych dla 2 klasy tolerancji wg normy PN-EN 1529:2001, odchyłka od prostokątności naroża skrzydła nie powinna przekraczać odchyłek dopuszczalnych dla 2 klasy tolerancji wg PN-EN 1529:2001,odchyłki od płaskości ogólnej skrzydła drzwi nie powinny przekraczać odchyłek dopuszczalnych dla 3 klasy tolerancji wg PN-EN 1530:2001,odchyłka od płaskości miejscowej nie powinna przekraczać odchyłki dopuszczalnej dla1 klasy tolerancji wg PN-EN 1530:2001,siły operacyjne, zmierzone wg PN-EN 12046-2:2001, nie powinny przekraczać wartości dopuszczalnych, określonych dla klasy 2  wg PN-EN 12217:2005 (drzwi bez urządzeń zamykających) ,odporność na obciążenie statyczne pionowe, odporność na skręcanie statyczne,  odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim, odporność na uderzenie ciałem twardym – klasa 1 ( dla drzwi z punktu 4a) lub klasa 2 (dla drzwi z punktu 4b) lub klasa 3 ( dla drzwi z punktu 4c) wytrzymałości zgodnie normą PN-EN 1192:2001, odporność na wstrząsy – 50 cykli (dla drzwi z punktu 4a i4b) lub 100 cykli (dla drzwi z punktu 4c), odporność drzwi na cykliczne, wielokrotne otwieranie i zamykanie skrzydła (niezawodność działania) -100 000 cykli otwierania i zamykania skrzydła, zgodnie z normą PN-EN 1191:2013

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział z zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego :

Instytut techniki Budowlanej, akredytacja PCA nr AB 023

Sprawozdanie z badań 122/2004, lipiec 2004 wydany przez Laboratorium Badawcze COBR „Metalplast” w Poznaniu;

Raport z Badań nr LOW01/LOW02/LZE03-00906/15/R61OWN

# Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w  pkt. 5.

Szef Technologii, Pełnomocnik Zarządu ds. Technologii

Krzysztof Tomasik

Bolszewo, 14.06.2016

......................                            ........................

(miejsce i data wystawienia)                                                        (imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

# Formularz zgodny z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 sierpnia 2004 r.

# Dz. U.198 poz.2041